舞台資料Stage

舞台位置Stage Position︰位於 一 樓Located on 1st Floor

表演場地型式Stage Style︰鏡框式劇場

舞台區基本尺寸資料Dimensions of Stage

| 編號 No. | 內容 Content | 尺寸 單位：公分Size :Centimeter |
| --- | --- | --- |
| 鏡框資料Proscenium： 鏡框結構方式Structure： 固定 式 |
| 1 | 鏡框厚度Proscenium Depth | 120 |
| 2 | 鏡框最大開口Max Opening | 1479 |
| 3 | 鏡框最大高度Max Height | 890 |
| 舞台表演區資料Acting Area： |
| 4 | 舞台中心前緣至鏡框線距離PL to Center Apron | 150 |
| 5 | 舞台鏡框線至大幕桿距離PL to Main Curtain | 120 |
| 6 | 舞台鏡框線至後牆距離 PL to Back Wall | 1651 |
| 7 | 舞台鏡框線至中隔幕桿距離 | 1035 |
| 8 | 舞台鏡框線至後幕桿距離 | 1505 |
| 9 | 舞台鏡框線至天幕桿距離 PL to Cyclorama | 1571 |
| 10 | 舞台鏡框線至最後一支吊桿的距離PL to Last Batten | 1571 |
| 11 | 大幕桿至天幕桿距離Main Curtain to Cyclorama | 1472 |
| 12 | 舞台高度 Stage Height | 84.5 |
| 13 | 舞台面至吊具鋼棚底緣距離 Stage Level to Grid | 2069 |
| 側舞台區資料Off Stage： |
| 14 | 舞台中心線至舞台右牆距離Center Line to R Wall | 1479 |
| 15 | 舞台中心線至舞台左牆距離Center Line to L Wall | 1456 |
| 16 | 右側舞台空間尺寸（寬x深x高）R Stage (W x D x H ) | 609x1830x2069 |
| 17 | 左側舞台空間尺寸（寬x深x高）L Stage (W x D x H ) | 609x1830x2069 |
| 18 | 後舞台空間尺寸（寬x深x高）Back Stage (W x D x H ) | 1659x917x934 |
| 舞台前緣Apron： |
| 19 | 舞台前緣中心至第一排中心觀眾席距離 Center Apron to First Line of seats | 506 |
| 20 | 舞台前緣中心至最後一排中心觀眾席距離 Center Apron to Last Line of seats | 2163 |

舞台地板 Stage Floor

地板面材Material︰楓木平口拼花地板

地板顏色Color︰木質原色

安裝形式Structure︰木質架高

其他說明Notes︰不可於舞台面使用任何螺釘或釘子

佈景出入口Loading Gate	單位：公分Cm

| 內容 Content | 尺寸 Size |
| --- | --- |
| 卸貨口尺寸（寬x高）Loading Gate(W x H ) | 600x360 |
| 卸貨口至戶外地面高度Loading Lever to Ground | 戶外地面與舞台同高 |
| 佈景進入舞台區出入口門尺寸（寬x高） Inside Door between Stage and Loading Gate(W x H ) | 佈景由卸貨口直接進入舞台 |

搬運佈景到舞台區的動線說明：

由中心大門口進入，左轉直行再左轉，便可到達卸貨口，卡車可直接駛入後舞台。

特別說明Notes

於舞台區工作，請注意下列事項：

- 請勿吸煙、嚼檳榔。

- 舞台面請勿黏貼雙面膠帶。

- 使用燒煙機時，機器不可直接置於舞台面上。

- 搬運道具，勿拖曳行進。